## Slide 1: Свободные колебания в замкнутом контуре
Свободные колебания в идеальном замкнутом контуре: определение, схема, первичные параметры, физические процессы, свойства и уравнения свободных колебаний, вторичные параметры.
Свободные колебания в реальном замкнутом контуре: определение, схема, первичные параметры, физические процессы, свойства и уравнения свободных колебаний, вторичные параметры.

## Slide 2: Идеальным колебательным контуром называют замкнутую цепь, состоящую из индуктивной катушки и конденсатора, к которых нет потерь энергии .

## Slide 3: Свободные колебания являются гармоническим. Напряжение на контуре является косинусоидальной функцией времени.

## Slide 4: Амплитуда свободных колебаний в контуре постоянная или, как говорят, колебания имеют незатухающий характер (незатухающие колебания).

## Slide 5: Величина VLC, определяющая отношение амплитуды напряжения к амплитуде тока свободных колебаний, имеет размерность сопротивлением и называется характеристическими или волновым сопротивлением контура р, т.е. на частоте свободных колебаний индуктивное и емкостное сопротивления идеального контура порознь равных его характеристическому сопротивление

## Slide 6: Эквивалентная схема реального контура (рие. 3.2) содержит индуктивность L, емкость С и активное сопротивление , которое равно сумме сопротивлений потерь в индуктивности и емкости. Свободные колебания в реальном и идеальном контурах, имеющих одинаковые L и С, весьма незначительно отличаются по частоте и существенно отличаются по закону изменения амплитуды.

## Slide 7: В реальном контуре периодическое преобразование реактивной энергии (электрической в магнитную и обратно) сопровождается потерями на сопротивлении, вследствие чего от амплитуда колебаний уменьшается от периода к периоду или, как говорят, свободные колебания в реальном контуре имеют затухающий характер.

## Slide 8: Изменение амплитуды является признаком того, что полученные колебания несинусоидальные. Они отличаются от свободных колебаний в идеальном контуре законом изменения амплитуд тока и напряжения и зависимостью частоты колебаний от параметров контура. В большинстве случаев мощность потерь в контуре значительно меньше его реактивной мощности потерь в контуре значительно меньше его реактивной мощности и процесс сохраняет колебательный характер.